## Slide 1: Определение координат мобильного объекта в сверхширокополосной беспроводной сети
Автор: Милославов Глеб Евгеньевич Научный руководитель: Кузьмин Лев Викторович Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова (Российская академия наук)
24.06.2025

## Slide 2: Вводная часть
Сферы жизни, требующие корректного позиционирования внутри помещений:
Промышленность и логистика
Здравоохранение
Торговля и общественные пространства
Умные здания и офисы

## Slide 3: Вводная часть
Проблемы и причины сложности позиционирования внутри помещения:
  Отсутствие сигналов GPS/ГЛОНАСС из-за экранирования стенами и перекрытиями.
  Динамическая среда помещений может ухудшать точность, требуются частые калибровки устройств.

## Slide 4: Вводная часть
Существующие технологии
Низкая точность (RSSI в WI-FI и Bluetooth)
Дорогая и сложная реализация (TOA и TDOA методы)

## Slide 5: Вводная часть
Актуальность: Сверхширокополосные (СШП, UWB) технологии (полосы более 500МГц) демонстрируют сантиметровую точность (0.1–0.5 м) и устойчивость к многолучевому распространению сигналов. В купе с этим такой способ позиционирования легче реализуем, в отличие от временных методов по типу TOA и TDOA.
Новизна: Использование хаотических СШП радиоимпульсов и метод измерения расстояния по амплитуде сигнала.

## Slide 6: Цели и задачи работы
Цель: Создание макета СШП сети, обеспечивающий измерение расстояния между узлами (с возможной большей точностью) на основе хаотических радиоимпульсов и проведение экспериментов для понимания возможной точности данного метода.
Задачи:
  Разработать аппаратную платформу для генерации и приема СШП хаотических сигналов.
  Провести экспериментальные исследования точности измерения расстояния и позиционирования в реальных условиях.

## Slide 7: Методы
Спектр мощности хаотических колебаний (3–5 ГГц)
Форма огибающей хаотических радиоимпульсов на выходе логарифмического детектора

## Slide 8: Методы
Закон затухания сигнала в беспроводном канале связи:
Вычисление расстояния:
Определение координат: метод усреднения расстояния от цели до маяков:

## Slide 9: Проведение эксперимента

## Slide 10: Проведение эксперимента

## Slide 11: Проведение эксперимента

## Slide 12: Проведение эксперимента

## Slide 13: Проведение эксперимента

## Slide 14: Проведение эксперимента

## Slide 15: Проведение эксперимента

## Slide 16: Проведение эксперимента

## Slide 17: Схема эксперимента

## Slide 18: Фото установки

## Slide 19: Результаты измерений
Реальные координаты, м | Измеренные координаты, м | Ошибка, м
0,50 | 1,00 | -0,50
0,75 | 1,13 | -0,38
1,00 | 1,01 | -0,01
1,25 | 1,20 | 0,05
1,50 | 1,40 | 0,10
1,75 | 1,67 | 0,08
2,25 | 2,10 | 0,15
2,50 | 2,55 | -0,05
2,75 | 2,80 | -0,05
3,25 | 3,46 | -0,21
3,50 | 3,47 | 0,03
3,75 | 3,93 | -0,18
4,00 | 4,05 | -0,05
4,25 | 4,48 | -0,23
4,50 | 4,25 | -0,25

## Slide 20: Результаты измерений
Амплитуда сигналов с якорей при изменении положения мобильного устройства
Результаты определения координат Средняя абсолютная ошибка 15см

## Slide 21: Результаты измерений
Среднеквадратичная, м | Средняя абсолютная, м | Максимальная, м
0,18 | 0,17 | 0,50
Несмотря на сильные выбросы на краях зоны проведения измерений, конечные результаты оправдали сантиметровую точность. Ошибки по итогам измерений:

## Slide 22: Заключение
Предложенный подход сочетает высокую точность позиционирования (до 50 см) с технической простотой реализации, что делает его перспективным для IoT-приложений, промышленной автоматизации и умных помещений.
Дальнейшие исследования направлены на подключение большего количества устройств и на определение координат на плоскости и в пространстве.